## Slide 1: AD9715的相关工作总结
朱灵均 高靖博

## Slide 2: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 3: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 4: 现有基础
[1] 王星，固件系统介绍
[2] ADI, AD9715 Datasheet
Notes: MicroBlaze软核处理器
MicroBlaze 采用 32 位哈佛 RISC 架构， 没有区分数据接口为 IO 或者存储，所以处理器存储的接口是 PLB（Processor Local Bus） 和 LMB（Local Memory Bus）， 并且 LMB 存储地址空间不与 PLB 重合。 用户开发的接口可以通过 PLBv46总线或者 FSL（Fast Simple Link） 接入系统。
一般而言，基于总线开发的用户自定义接口通常使用PLBv46总线接入系统。
AD9715是ADI公司推出的一款低功耗10位模数转换器，它的特点是：
低功耗：单电源供电，电压可以在1.8到3.3V；供电电压1.8V，采样率125MSPS时功耗35mW；睡眠状态供电电压3.3V时功耗小于3mW。
CMOS时钟输入：可以接受高速、单端时钟输入，支持125MSPS的采样率。
与其他组件容易接合：输出从0V到1.2V可调。
其中，重要的功能模块有：
SPI接口：可以方便地与微控制器、微处理器进行通信
交叉存取数据接口：接收并处理数字信号，似乎与DDR2有关，有待进一步研究
时钟分配器：接收片外输入的时钟信号

## Slide 5: 现有基础
[1] 王星，固件系统介绍
Notes: 整个的固件系统包括两个部分。其一是硬件系统的搭建，需要根据应用场景和需求接入不同的外设，其二是对这些外设进行调度的固件程序的开发，包括底层的驱动程序和上层的管理与调度程序。

## Slide 6: 设计目标
输出可以控制的模拟波形
  矩形波
  锯齿波
  正弦波
输出周期性任意波形
  波形任意
  频率可调
动态调节方波占空比
提高系统带宽
  DMA
以125MSPS的采样率输出任意波形

## Slide 7: 系统框图
Notes: 固件部分：基于Microblaze，开发自定义IP，作为固件添加到系统中，用于控制AD9715
硬件部分：AD9715输出驱动电路
软件部分：AD9715的驱动，通过C程序开发

## Slide 8: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 9: 固件开发 – 基本流程
[1] Xilinx, Embedded System Tools Reference Manual ISE
Notes: ISE：新建工程，添加嵌入式处理器
XPS：配置硬件平台
EDK：软件开发，导出可执行文件

## Slide 10: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS - 新建外设向导

## Slide 11: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS - 新建外设向导
1
Notes: 查阅官网并咨询王星学长后才发现，Vertex-4不支持AXI总线。
所以只能尝试换成PLB总线，把上述流程再来一遍。
需要注意的是，PLB总线的大小端规定似乎与AXI总线相反，很多接口信号向量的方向需要调整，仿真中也容易出现很多问题。

## Slide 12: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS - 新建外设向导

## Slide 13: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS - 新建外设向导
1
Notes: 选择控制寄存器个数

## Slide 14: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS - 新建外设向导
1
2
3
Notes: 采用Verilog编写用户逻辑
2.生成XST工程
生成模板驱动程序

## Slide 15: 固件开发 – 自定义IP流程
XPS – 生成文件结构
外设定义文件：plb_dac_v2_1_0.mpd
顶层模块：plb_dac.vhd
用户逻辑：user_logic.v

## Slide 16: 固件开发 – 自定义IP设计
AD9715工作原理
符号 | 类型 | 描述
DB[9:0] | Input | 数字输入
DCLKIO | I/O | 数据输入/输出时钟，用于限定输入数据
CLKIN | Input | LVCMOS电平的采样时钟输入
IOUTP | Output | I DAC的电流输出，当所有数据位为1时输出满标电流
IOUTN | Output | I DAC的互补电流输出，当所有数据位为0时输出满标电流
RESET/PINMD | Input | 决定器件操作模式，低电平进入SPI模式，先产生高电平脉冲再拉低复位所有SPI寄存器；高电平进入引脚模式
SCLK/CLKMD | Input | 功能1：串口时钟，在SPI模式作为串口时钟输入； 功能2：时钟模式，在引脚模式决定了内部重定时时钟的相位
SDIO/FORMAT | I/O | 功能1：串口输入/输出，在SPI模式作为串口的双向数据线； 功能2：格式引脚，在引脚模式决定输入数据的格式，逻辑低采用无符号二进制格式，逻辑高采用二进制补码格式
/PWRDN | Input | 功能1：片选信号，在SPI模式作为低有效的片选； 功能2：掉电控制信号，在引脚模式高电平使得全器件掉电，除了SPI接口
符号 | 类型 | 描述
DB[9:0] | Input | 数字输入
DCLKIO | I/O | 数据输入/输出时钟，用于限定输入数据
CLKIN | Input | LVCMOS电平的采样时钟输入
IOUTP | Output | I DAC的电流输出，当所有数据位为1时输出满标电流
IOUTN | Output | I DAC的互补电流输出，当所有数据位为0时输出满标电流
RESET/PINMD | Input | 决定器件操作模式，低电平进入SPI模式，先产生高电平脉冲再拉低复位所有SPI寄存器；高电平进入引脚模式
SCLK/CLKMD | Input | 功能1：串口时钟，在SPI模式作为串口时钟输入； 功能2：时钟模式，在引脚模式决定了内部重定时时钟的相位
SDIO/FORMAT | I/O | 功能1：串口输入/输出，在SPI模式作为串口的双向数据线； 功能2：格式引脚，在引脚模式决定输入数据的格式，逻辑低采用无符号二进制格式，逻辑高采用二进制补码格式
 | Input | 功能1：片选信号，在SPI模式作为低有效的片选； 功能2：掉电控制信号，在引脚模式高电平使得全器件掉电，除了SPI接口
[1] ADI, AD9715 Datasheet

## Slide 17: 固件开发 – 自定义IP设计
寄存器格式设计

## Slide 18: 固件开发 – 自定义IP设计
SPI控制器状态机

## Slide 19: 固件开发 – 自定义IP设计
DDS输出的原理
[1] 徐文波，田耘，Xilinx FPGA开发实用教程

## Slide 20: 固件开发 – 自定义IP仿真
用户逻辑单独仿真

## Slide 21: 固件开发 – 自定义IP仿真
MicroBlaze系统的仿真 - 原理

## Slide 22: 固件开发 – 自定义IP仿真
MicroBlaze系统的仿真 – 流程

## Slide 23: 固件开发 – 自定义IP仿真
MicroBlaze系统的仿真 – 结果

## Slide 24: 固件开发 – 问题总结
开发工具
  ISE 14.7 SDK在Windows 10 上运行的出错
  ISim无法正常工作
  ModelSim调用出错
固件开发
  PLB与AXI总线系统选择
  PLB特殊的信号格式
固件仿真
  固件在MicroBlaze系统中仿真的流程
  固件和软件更新后仿真结果不变的问题

## Slide 25: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 26: 软件开发 – 程序设计
程序结构

## Slide 27: 软件开发 – 程序设计
导入驱动程序

## Slide 28: 软件开发 – 程序设计
UART中断配置与用户界面

## Slide 29: 软件开发 – 程序测试
软硬件协同仿真

## Slide 30: 软件开发 – 程序测试
软件调试

## Slide 31: 软件开发 – 问题总结
软件设计
  自定义IP驱动导入不成功
软件调试
  软件仿真调试结果有误

## Slide 32: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 33: 硬件开发 – 仿真测试
直流参数扫描

## Slide 34: 硬件开发 – 仿真测试
直流参数扫描

## Slide 35: 硬件开发 – 仿真测试
交流频率测试

## Slide 36: 硬件开发 – 仿真测试
交流频率测试

## Slide 37: 硬件开发 – 上板调试
测试平台

## Slide 38: 硬件开发 – 上板调试
测试问题
  UART乱码
  采样率提高，输出信号变化范围减小
    采样率被限制在2KSPS以下
    输入信号变化幅度越大，允许的采样率最大值越小
  辅助DAC没有信号
  FSADJx管脚的电平有时候会降到0
  芯片版本号不对

## Slide 39: 硬件开发 – 上板调试
测试问题 – 采样率限制

## Slide 40: 硬件开发 – 上板调试
测试问题 – 采样率限制

## Slide 41: 硬件开发 – 上板调试
测试问题 – 采样率限制

## Slide 42: 硬件开发 – 上板调试
测试问题 – 解决方法

## Slide 43: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 44: 目前成果
三种可调波形

## Slide 45: 目前成果
16级可调频率（最高1.56MHz正弦波）

## Slide 46: 目前成果
UART中断控制用户界面

## Slide 47: 目录
1
3
2
4
设计概述
5
6
固件开发
目前成果
硬件开发
软件开发
后续计划

## Slide 48: 后续计划
解决反射波噪声问题

## Slide 49: 后续计划
改进任意信号产生的方式
  DDS IP核
  DMA
  ……
提高信号频率和系统带宽
  DCM
  ……

## Slide 50: 谢谢！
2017年9月19日